## Slide 1: Agenda

## Slide 3: Kernfrage der MA
Welcher Koordinator ist besser für eine zonale Architektur: zentraler oder dezentraler?
  Aufstartszeit für alle beteiligten Knoten und Kommunikationslinks
  Energieverbrauch für
  Robustheit gegen Fehler

## Slide 4: Architektur
SensorA1
Zonenmodul A
IP
Zonenmodul B
ETH
CAN
CAN
Simulation des Kommunikationsnetzwerks: OMNeT++
Simulation der Komponente: gem5
Aktor
A1
Sensor
B1
Aktor
B1
Zonenmodul C
CAN
Sensor
C1
Aktor
C1
SensorA2
Aktor
C2

## Slide 5: Funktionen Darstellung
Sensor
A2
Zonenmodul A
IP
Zonenmodul B
Aktor
B1
Sensor
A1
Zonenmodul A
IP
Zonenmodul C
Aktor
C1
Aktor
C2
Sensor
B1
Zonenmodul B
Einfache Funktion
Komplexe Funktion

## Slide 6: Projektion von 2 Funktionen auf die Architektur
Simulation des Kommunikationsnetzwerks: OMNeT++
Simulation der Komponente: gem5
SensorA1
Zonenmodul
IP
Zonenmodul
ETH
CAN
CAN
Aktor
A1
Sensor
B1
Aktor
B1
Zonenmodul C
CAN
Sensor
C1
Aktor
C1
SensorA2
Aktor
C2
A
B

## Slide 7: Koordinator Version 1: dezentral
Koordinator
1. Aktivierung Sensor + Bearbeitungszeit Sensor
2. Übertragungszeit CAN 1
3. Aktivierung ZM 1 + Bearbeitungszeit ZM 1
4. Übertragungszeit ETH
5. Aktivierung IP + Bearbeitungszeit IP
6. Übertragungszeit ETH
7. Aktivierung rester ZM + Bearbeitungszeit rester ZM
8. Übertragungszeit CAN
9. Aktivierung Aktor + Bearbeitungszeit Aktor
Summe= Aufstartzeit
S
A1
ZM
A
IP
ETH
CAN
CAN
A
A1
CAN
S
A2
S
B1
A
B1
ZM
B
ZM
C
S
C1
A
C2
A
C2

## Slide 8: Koordinator Version 2: zentraler Koordinator im ZM
Koordinator
1. Aktivierung Sensor + Bearbeitungszeit Sensor
2. Übertragungszeit CAN 1
3. Aktivierung ZM 1 + Bearbeitungszeit ZM 1
4. Übertragungszeit ETH
5. Aktivierung IP und reste ZMs
+ Bearbeitungszeit IP und reste ZMs
6. Übertragungszeit CAN
7. Aktivierung Aktor + Bearbeitungszeit Aktor
Summe= Aufstartzeit
Sensor*n
Zonenmodul 1
IP
ETH
CAN 1
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 2
CAN 2
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 3
CAN 3
Aktor
*n

## Slide 9: Koordinator Version 3: zentraler Koordinator im IP
Koordinator
1. Aktivierung Sensor + Bearbeitungszeit Sensor
2. Übertragungszeit CAN 1
3. Aktivierung ZM 1 + Bearbeitungszeit ZM 1
4. Übertragungszeit ETH
5. Aktivierung IP+ Bearbeitungszeit IP
6. Übertragungszeit ETH
7. Aktivierung reste ZMs
8. Übertragungszeit CAN
9. Aktivierung Aktor + Bearbeitungszeit Aktor
Summe= Aufstartzeit
Sensor*n
Zonenmodul 1
IP
ETH
CAN 1
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 2
CAN 2
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 3
CAN 3
Aktor
*n

## Slide 10: Koordinator Version 3:zentraler Koordinator in einer akademische Annahme
Koordinator
1. Zentraler Koordinator bekommt die Information
2. Aktivierung IP+ Bearbeitungszeit IP
3. Übertragungszeit ETH
4. Aktivierung ZMs
5. Übertragungszeit CAN
6. Aktivierung Sensoren/Aktoren
+ Bearbeitungszeit Sensoren/Aktoren
Summe= Aufstartzeit
Sensor*n
Zonenmodul 1
IP
ETH
CAN 1
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 2
CAN 2
Aktor
*n
Sensor*n
Zonenmodul 3
CAN 3
Aktor
*n

## Slide 11: Aufstart vom Mikroprozessor
Sleep Mode 1
Aktiv Mode
Rechen-Task
-----
Bearbeitungszeit
Input
Output
Sleep Mode 2
Sleep Mode 3
Die Aufstartzeit eines Komponent = Wake Up Zeit von einem Sleep mode auf Aktiv Mode + Bearbeitungszeit eines Tasks
Mikroprozessor
Input
Output

## Slide 12
Netzwerksimulation: OMNeT++
Konfigurierbare Parameter
  Zykluszeit von Nachrichten
  Payloadgröße von Nachrichten
  ErrorRate von Komponenten
  Latenz von Leitungen und Komponenten
Leeren Komponente
  Energieverbrauch und Aufstartszeit sind nicht inkl.
Komponentensimulation: gem5
ARM CPU Modelle
  TimingSimpleCPU: Sensoren, Aktoren, (Zonenmodule)
  MinorCPU: IP
Konfigurierbare Parameter
  CPU frequency
  Number of CPU Cores
  Memory Type
  Number of memory channels
  Memory Size
Output
  Aufstartzeit jeweiliger Funktion
  Energieverbrauch jeweiliges Zustands

## Slide 14: TODO
Energieverbrauch in CPU Modelle
Create and schedule event in CPU Modelle
Darauf 6 Funktionen (bzw. generisch) setzen -> warum hat unterschiedlichen Funktionen Einfluss aufm Ergebnis?
  CAN und ETH
    CAN ID
    Payload Größe
    Zykluszeit
    Fehlerrate